連鴻企業股份有限公司

瑕疵檢測申請流程

*1 檢測要求溝通表為給予各戶填寫之文件，協助公司了解廠商的需求，並且進行初步的瑕疵定義

*2 收集客戶瑕疵樣品，可先從三個來源來取得。

(1)詢問客戶在進行人工檢驗時是否有進行收集的動作，如果有的話希望對方可以特別留下一些給我們，分類包裝後，並標示瑕疵種類

(2)或者是客戶在教導新進的檢驗人員辨別他們的工件瑕疵時 是否有通過一些樣本來教導，如果有則先借用一下。

(3)如果以上都難以確保得到所需的瑕疵，則須由公司方面派人與品管部門溝通後，再進行樣品的收集。

*3 於5~14天內產出內部軟體評估報告。

*4 如果需尺寸檢測，則需考量是否要整合瑕疵與尺寸檢測之機台。此報告主要針對CCD、光源與工件傳送機構之間的初步運作進行評估，不包含細部之機構與機電部分之設計。

*5 給予客戶檢測時的瑕疵定義，主要溝通之後交機檢驗時，所定義瑕疵的標準，避免之後客戶不斷的增加瑕疵種類以及提升檢測精度。

*6 透過初步機台設計，與客戶溝通進出料之方法與自動化需求。